##### Elliptical Transorbit

#### Руководство пользователя

Спецификации данного продукта могут отличаться от фото, а также могут изменяться без предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по безопасности

Работа компьютера

Список составных частей

Список металлических изделий

Рисунок

Инструкции по сборке

Упражнения на разогрев и «охлаждение» мышц

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Основные предосторожности должны быть соблюдены, включая следующие инструкции по технике безопасности. Прочитайте все инструкции перед использованием оборудования.

1.	Прочитайте все инструкции в этом руководстве и перед использованием этого оборудования сделайте упражнения на разогрев.

2.	Чтобы избежать повреждения мышц, перед началом тренировки разогрейте все мышцы тела. Для этого просмотрите страницы Упражнений на разогрев и «Охлаждение» мышц. После разминки рекомендован легкий отдых.

3.	Перед использованием оборудования убедитесь, что все части не повреждены и хорошо закреплены. Оборудование должно быть размещено на плоской поверхности. Рекомендуется использовать циновку или другое покрытие.

4.	Наденьте надлежащую одежду и обувь; не одевайте одежду, которая могла бы попасть в какую-либо часть оборудования; не забудьте зафиксировать все ремни.

5.	Не делайте попытку дополнительного самостоятельного ремонта или настройки, кроме настроек, описанных в этом руководстве. При возникновении неполадок прекратите использование оборудования и обратитесь к  Уполномоченному Сервисному представителю.

6.	Не используйте оборудование на открытом воздухе.

7.	Оборудование предназначено только для домашнего использования.

8.	Во время занятий к работе на тренажере допускается только один человек.

9.	Во время использования тренажера держите подальше детей и животных. Эта машина разработана только для взрослых. Минимальное свободное пространство, требуемое для безопасной работы, составляет два метра.

10.	Если Вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение, Вы должны прекратить тренироваться немедленно и перед продолжением занятий проконсультироваться со своим врачом.

11.	Максимальный вес пользователя составляет 110 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде, чем начать любую программу тренировки проконсультируйтесь с Вашим врачом. Это особенно важно для людей, старше 35 лет, а также тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед использованием тренажера для занятий фитнессом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внимательно прочитайте все инструкции прежде, чем начать работу с тренажером.

Сохраните Руководство Пользователя для дальнейшего обращения.

РАБОТА КОМПЬЮТЕРА

Вещи, которые Вам следует знать прежде, чем приступить к работе.

AUTO ON /OFF:

Монитор выключится, если в течение 4 минут не будет введена

какая-либо команда или если не будет  нажата ни одна кнопка.

Функции и свойства:

- SCAN: В режиме тренировки, нажмите кнопку MODE, пока на мониторе не появится SCAN. Монитор отобразит текущую функцию, каждая из функций будет отображаться на экране 6 секунд.

TIME-SPEED-DISTANCE-CALORIE-RPM-PULSE

- TIME: Показывает истекшее время работы в минутах и секундах. Ваш компьютер автоматически будет считать от 0:00 до 99:59 в секундном интервале. Если вы продолжаете заниматься, когда время достигло 0:00, компьютер начнет и считать от 0:00.

- SPEED: Отображает рабочую скорость в км\милях в час от 0.0 до 99.9.

- DISTANCE: Отображает пройденное расстояние в каждом интервале тренировки. Максимум 99.99 км\миль.

- CALORIES: Ваш компьютер будет подсчитывать калории, сожженные в любой промежуток времени, пока Вы занимаетесь.

- ODOMETER:  Нажимайте на кнопку, пока не появится значение ODO. Монитор покажет пройденное расстояние.

- PULSE: Ваш компьютер отображает ритм пульса в минуту. Если не будет введен никакой сигнал пульса,  то компьютер будет отображать 0.

Кнопки:

Существует 3 кнопки-ключа:

- SET: В режиме STOP, нажмите кнопку для увеличения значений Time, Distance и Calories.

- RESET: В режиме STOP, нажмите кнопку для сброса значений на ноль.

- MODE: a. Просмотр значений TIME, DISTANCE и CALORIE.

b. В режиме STOP,  удерживая кнопку более  секунд, вы перезагружаете компьютер.

c. В режиме тренировки, вы можете проверить значения SCAN-TIME-SPEED-DIST-CAL-RPM-PULSE.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

| ФУНКЦИЯ | Auto Scan | Каждые 6 секунд |
| --- | --- | --- |
|  | Speed | Unit: KPH или MPH (в соотв. с внутренними настройками) |
|  | Distance | 0.0-999.9 Mile или KM (в соотв. с внутренними настройками) |
|  | Time | 0:00-99:59 (Minute: Second) |
|  | Odometer | 0.0-999.9 KM или Mile (в соотв. с внутренними настройками) |
|  | Calorie | 0.0-999.9 Kcal |
|  | * Pulse | 40-240 BPM |
| Сенсор | Бесконтактный магнитный |
| Тип батареи | Две части, размером SIZE-AA или UM-3 |
| Рабочая температура | 0℃ - +40℃ ( 32℉ - 104℉ ) |

Список составных частей

| No. | Описание | Кол | No. | Описание | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Главный корпус Ø50x1.5 | 1 | 028 | Шайба Ø6 | 4 |
| 002L | Стойка для левой ноги 40x20x1.5 | 1 | 029 | Болт M6x40 | 4 |
| 002R | Стойка для правой ноги 40x20x1.5 | 1 | 030 | Кабель контроля напряжения | 1 |
| 003L | Поручень для левой руки Ø32x2.0 | 1 | 031 | Наконечник S13 | 2 |
| 003R | Поручень для правой руки Ø32x2.0 | 1 | 032 | Шуруп ST4.2x25 | 5 |
| 004L | Левый поручень Ø32x1.5 | 1 | 033 | Болт M8x20 | 2 |
| 004R | Правый поручень Ø32x1.5 | 1 | 034 | Большая шайба Ø26xØ8x2 | 2 |
| 005 | Передняя стойка Ø50x1.5 | 1 | 035 | Болт Ø15.8x62.5 | 2 |
| 006 | Ручка Ø28x1.5 | 1 | 036 | Резервная скобка колеса | 1 |
| 007 | Конец переднего стабилизатора CapØ50x1.5 | 2 | 037 | Пояс PJ330 J6 | 1 |
| 008 | Декор. покрытие | 2 | 038 | Маховик Ø230x40x32 | 1 |
| 009 | Задняя заглушка стабилизатора Ø50x1.5 | 2 | 039 | Гайка для маховика M10x1 | 2 |
| 010 | Передний стабилизатор Ø50x1.5 | 1 | 040 | Пеноматериал Ø33xØ27x360 | 2 |
| 011 | Задний стабилизатор Ø50x1.5 | 1 | 041 | Болт M8x16 | 8 |
| 012 | Болт M10x57 | 4 | 042 | Изогнутая шайба Ø20xØ8 | 12 |
| 013 | Регулируемый болт M6x90 | 1 | 043 | Болт M10x18 | 2 |
| 014 | Болт M8x18 | 1 | 044 | Шайба-рессора Ø18xØ10x2 | 2 |
| 015 | Гайка с наконечником M10 | 4 | 045 | Washer Ø28x5 | 2 |
| 016L | Болт для левой U-образной скобки 1/2” | 1 | 046 | Металлическая втулка Ø33xØ29xØ16x14x4 | 4 |
| 016R | Болт для правой U-образной скобки 1/2” | 1 | 047 | БолтM6x35 | 4 |
| 017L | Левая нейлоновая гайка 1/2” | 1 | 048 | Изогнутая шайба Ø6 | 4 |
| 017R | Правая нейлоновая гайка 1/2” | 1 | 049 | Наконечник S16 | 2 |
| 018 | Волнообразная шайба Ø28xØ17x0.3 | 2 | 050 | Гайка с наконечником M6 | 4 |

| 019 | Металлическая втулка Ø29xØ16x14 | 8 | 051 | Пластиковая втулка Ø32xØ16x5xØ50 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020 | Шайба-рессора Ø20 | 2 | 052 | Металлическая втулка Ø18xØ8.5 | 4 |
| 021 | Ролик пояса для нажатия | 1 | 053 | Шкив пояса с заводной рукояткой Ø260 | 1 |
| 022 | Шайба 7/8” | 1 | 054 | Кнопка контроля напряжения | 1 |
| 023 | U-образная скобка | 2 | 055 | Шестиугольная гайка 7/8” | 1 |
| 024 | Нейлоновая гайка M8 | 6 | 056 | Компьютер | 1 |
| 025 | Шайба Ø16xØ8x1.5 | 5 | 057 | Болт M5x12 | 2 |
| 026 | Болт M8x50 | 2 | 058 | Датчик пульса | 2 |
| 027 | Нейлоновая гайка M6 | 6 | 059 | Ручка из пеноматериала Ø31xØ37x480 | 2 |
| No. | Описание | Кол | No. | Описание | Кол |
| 060 | Шайба-рессора Ø8 | 6 | 077 | Шуруп ST2.9x12 | 8 |
| 061 | Заглушка Ø32x1.5 | 2 | 078 | Гайка M6 | 2 |
| 062 | Заглушка Ø28x1.5 | 2 | 079 | Шайба-рессора Ø6 | 2 |
| 063 | Шайба 15/16” | 1 | 080 | U-образная скобка | 2 |
| 064 | Изогнутая шайба для кнопки контроля напряжения Ø20xØ5.2 | 1 | 081 | Правая педаль 395x150x65 | 1 |
| 065 | Болт для кнопки контроля напряжения M5x25 | 1 | 082 | Левая педаль 395x150x65 | 1 |
| 066 | Шуруп с резьбой ST4.2x25 | 9 | 083 | Болт M6x48 | 2 |
| 067 | Провод датчика I | 1 | 084 | Передний резервный ролик | 2 |
| 068 | Провод датчика II | 1 | 085 | Регулируемый болт | 2 |
| 069 | Провод датчика пульса L=750 | 2 | 086 | Гайка M10 | 4 |
| 070 | Левое покрытие 540x366x74 | 1 | 087 | Шайба Ø10 | 4 |
| 071 | Правое покрытие 540x366x78 | 1 | 088 | Шайба Ø16xØ8 | 2 |
| 072 | Втулка | 2 | 089 | Покрытие поручня-A | 2 |
| 073 | Шарикоподшипник | 2 | 090 | Покрытие для ножной стойки-A | 2 |
| 074 | Стопорная гайка I 15/16” | 1 | 091 | Покрытие для ножной стойки -B | 2 |
| 075 | Стопорная гайка II 7/8” | 1 | 092 | Шуруп ST2.9x12 | 8 |
| 076 | Шуруп ST4.2x20 | 6 | 093 | Покрытие поручня-B | 2 |

СПИСОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

16R/17R/18/20        16R/17R/18/20            12 Bolt M10x57

1SET                    1SET                              4PCS

87 Curve Washer Ø8   15 Cap Nut M10  86 Nylon Nut M6   28 Washer Ø6

4PCS                     4PCS                        4PCS                  4PCS

29 Bolt M6x40    31 Cap S13        47 Bolt M6x35           48 Curve Washer Ø6

4PCS                      2PCS                   4PCS                            4PCS

49 Cap S16       50 Cap Nut M6  92 Screw ST2.9x12  66 Screw ST4.2x25

2PCS             4PCS            4PCS            4PCS

8mm           6mm          Multi Hex Tool    Wrench/Screwdriver

РИСУНОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Присоединение переднего\заднего стабилизаторов.

Присоедините передний стабилизатор (10) к переднему держателю главного корпуса (1)двумя болтами M10x57(12), шайбой (87), и гайкой с наконечником (15).

Присоедините задний стабилизатор (11) к заднему держателю на главном корпусе (1) двумя болтами M10x57 (12), изогнутой шайбой (87), и гайкой с наконечником M10 (15).

2. Установка передней стойки и кнопки контроля напряжения.

Вытащите шесть болтов M8x16 (41), шайбу (60), шайбу (42) из трубки главного корпуса (1). Присоедините провод датчика II (68) от главного корпуса (1) к проводу датчика I (67) от передней стойки (5).  Вставьте переднюю стойку (5) в трубку главного корпуса (1) и зафиксируйте шестью болтами M8x16 (41), изогнутой шайбой (42), шайбой-рессорой (60), которые были предварительно вытащены. Вставьте конец кабеля сопротивления от кнопки контроля напряжения (54) в выемку кабеля напряжения (30), как показано на рисунке A. Потяните кабель (54) вверх и вложите его в зазор металлической скобки кабеля напряжения (30), как показано на рисунке B.

- Установка правого\левого поручня, правой\левой педали, и покрытия для педалей.

Вытащите два болта M10x18 (43), Ø18xØ10x2 шайбу-рессору (44), и шайбу Ø28x5 (45) из левой\правой горизонтальной дуги передней стойки (5). Затем присоедините левый поручень (3L) к  горизонтальной оси передней стойки (5) одним болтом M10x18 (43), Ø18xØ10x2 шайбой-рессорой (44), и шайбой Ø28x5  (45), которые были предварительно удалены. Установите наконечник  S16 (49) на болт M10x18 (43). Присоедините левую U-образную скобку (23) к левому шкиву (53) одним болтом1/2” для левой скобки педали (16L), Ø28xØ17x0.3 волнообразной шайбой (18), Ø20 шайбой-рессорой (20), и 1/2” нейлоновой гайкой (17L). Прикрутите наконечник S13 (31) к болту (26).

NOTE: 1/2” болт для левой U-образной скобки(16L) и 1/2” болт для правой U-образной скобки (16R) обозначены “L” и “R”.

Присоедините левую педаль (82) на левую стойку для педали (2L) двумя болтами M6x40 (29), Ø6 шайбой (28), и гайкой M10 (86).

Повторите все шаги для установки правой рукоятки (3R)  и правой скобки педали (23) к правому шкиву (53).

.4. Установка правого и левого поручней.

Присоедините правый\левый поручень (4R, 4L) к правому\левому держателю поручня (3R, 3L) четырьмя болтами M6x35 (47), Ø6 изогнутой шайбой (48), и гайкой с наконечником M6 (50).

5. Установка левого\правого покрытия поручней

Присоедините покрытие переднего\заднего поручня (83,93) (15) к левому\правому держателю поручня (4L) четырьмя шурупами ST2.9X12 (92).

6. Установка руля и компьютера

Вытащите два болта M5x12 (57) из задней части компьютера (56).  Вытащите два болта M8x15 (41) и Ø16xØ8 изогнутую шайбу (88) из передней стойки (5). Вставьте провода датчика пульса (69) из руля (6) в отверстие передней стойки (5) и потяните их наружу через верх передней стойки (5).

Присоедините руль к передней стойке (5) двумя болтами M8x16 (41) и Ø20xØ8 изогнутой шайбой (42), которые были предварительно удалены. Присоедините сенсорный провод I (67) и провода контроля пульса (69) к проводам, которые идут из компьютера (56) и затем присоедините компьютер (56) к верхушке передней стойки (5) двумя болтами M5x12 (57), которые были предварительно вытащены.

УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗОГРЕВ И «ОХЛАЖДЕНИЕ»

Хорошая программа подготовки состоит из разминки, занятия аэробикой, и охлаждения. Делайте разминку по крайней мере два - три раза в неделю, отдыхая день между разминками. После нескольких месяцев Вы можете увеличить количество разминок до четырех или пяти раз в неделю.

ЗАНЯТИЕ АЭРОБИКОЙ - любая длительная деятельность, которая посылает кислород в мышцы через сердце и легкие. Занятие аэробикой улучшает деятельность Ваших легких и сердца. Аэробике способствует любая деятельность, где используются крупные мышцы: ноги, руки и ягодицы. Ваше сердце бьется быстро, и Вы дышите глубоко. Занятие аэробикой должно быть частью программы разминки.

РАЗМИНКА - важная часть любых занятий. Вы всегда должны начинать с разминки, чтобы подготовить тело к большему количеству напряженных упражнений; разминка включает в себя разогрев и растягивание мышц, увеличивая частоту пульса и кровообращения, и поставляя больше кислорода мышцам.

ОСТЫНЬТЕ в конце разминки, повторите эти упражнения, чтобы уменьшить чувствительность в усталых мышцах.

# Text boxes

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ

Наклоните голову вправо на счет раз, почувствуйте, как растягивается левая часть шеи, затем наклоните вправо, растягивая подбородок – максимально его потяните, рот открыт.  Поверните голову влево на счет раз, затем уроните голову на грудь на счет два.

ПОДНЯТИЕ ЛЕЧ

Поднимите правое плечо к уху.  Затем поднимите левое плечо, опуская правое.

БОКОВЫЕ РАСТЯЖКИ

Поднимите обе руки над головой. Вытяните правую руку как можно выше, затем повторите то ж самое с левой рукой.

РАСТЯЖКА КОЛЕН

Одной рукой держитесь за стену, согните ногу в колене и другой рукой обхватите стопу, оттяните вверх. Держите пятку как можно ближе к ягодицам, на счет 5 смените ногу.

РАСТЯЖКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ БЕДРА

Сядьте и сомкните пальцы ног вместе, колени в сторону.  Подтяните стопы как можно ближе к паховой области. Мягко прижмите колени к полу. Держите 15 секунд

РАСТЯЖКА ОБЛАСТИ ПОД КОЛЕНОМ

Вытяните правую ногу.  Положите левую стоп на внутреннюю часть бедра правой ноги. Наклонитесь как можно ближе к носку. Досчитайте до 15. Повторите со второй ногой

РАСТЯЖКА АХИЛЛЕСОВОГО СУХОЖИЛИЯ

Прислонитесь к стене, вытянув руки вперед и поставив левую ногу перед правой. Держите правую ногу прямой, согните левую ногу и наклонитесь к стене. Повторите для другой ноги.

КАСАНИЕ НОСКОВ

Медленно опуститесь вниз, расслабив плечи и спину, коснитесь пальцев ног.  Наклонитесь как можно ниже, оставайтесь в таком положении 15 секунд