Руководство пользователя

Профессиональный

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ велоэргометр CIRCLE B7000

Содержание

| правила техники безопасности | 2-3 |
| --- | --- |
| Технические характеристики | 4 |
| сборка и установка | 5-22 |
| Разминка и заминка | 23 |
| регулировка | 24 |
| панель управления | 25 |
| программы тренировки | 26-30 |
| Профилактическое обслуживание | 31-32 |

Правила техники безопасности

Уважаемые покупатели,

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Этот продукт был разработан и сконструирован для студийного использования. Мы прикладываем максимум усилий для обеспечения качества нашей продукции, случайные ошибки, или/и неполадки все же случаются. Если, в каком-либо случае вы заметили что продукт является дефектным или с недостающими частями, пожалуйста свяжитесь с нами.

ВАЖНО: Прочитайте все инструкции и предупреждения перед сборкой и регулировкой.

- Одновременно только один человек может заниматься с тренажером. Если проявляется головокружение, тошнота, боли в груди, или любые другие ненормальные симптомы, прекратите тренировку сейчас же.

- Всегда используете данный тренажер на чистой и ровной поверхности. Запрещается использование вне помещений и возле воды.

- Не вставляйте никаких предметов в открытые части тренажера.

- Прежде чем пользоваться данным тренажером, всегда делайте разминку.

- Советуем заменять неисправные компоненты немедленно и не использовать тренажер до починки.

- Данный продукт был спроектирован для взрослых. Пожалуйста, убедитесь что дети его используют только под наблюдением взрослых.

- Проконсультируйтесь с вашим врачом перед началом тренировок.

- Перед использованием тренажера убедитесь, что все болты и гайки хорошо затянуты. Периодическое обслуживание необходимо всем тренажерам для поддержания их хорошего состояния.

- Предупреждение: Неправильные/чрезмерные тренировки могут нанести вред вашему здоровью. Перестаньте использовать ваш тренажер, если чувствуете себя дискомфортно.

- Выключите питание после использования.

- Если кабель питания имеет повреждения, он должен быть заменен производителем или сервис центром или квалифицированным ремонтником, для предотвращения опасности удара током.

- Регулировка и обслуживание: Всегда вынимайте адаптер из розетки, когда не используете тренажер. Не используете адаптер если он имеет видимые повреждения.

Правила техники безопасности

Немедленно проконсультируйтесь с вашим врачом

Предупреждение: перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей возрастом выше 35 лет и людей с известными проблемами со здоровьем. Прочитайте все инструкции перед использованием любого фитнесс снаряжения. Мы не несем ответственности за персональный ущерб нанесенный из-за использования нашего продукта.

Частота тренировок:

Для улучшения вашей сердечно-сосудистой и мышечной систем, вы должны заниматься 3-4 раза в неделю.

Интенсивность тренировок:

Интенсивность тренировок определяется вашим сердцебиением. Тренировка должна быть достаточно тяжелой для укрепления мышц сердца и состояния сердечно-сосудистой системы. Только врач может предписать ваш диапазон сердцебиения для тренировок.

Длительность тренировок:

Чем дольше вы можете держать целевой диапазон сердцебиения во время тренировки, тем более выгодной будет тренировка. Начинайте с 2-3 минут постоянных, ритмических упражнений, после проверьте ваш пульс.

Уход и обслуживание:

- Тренажер не должен использоваться или хранится в влажном помещении, из-за возможной коррозии.

- Проверяйте все соединительные элементы не реже раза в 4 недели

- Проконсультируйтесь у вашего дилера по вопросам ремонта.

- Заменяйте дефектные компоненты немедленно и/или не используйте тренажер до ремонта.

- Используйте только оригинальные детали для ремонта.

- Для чистки используйте влажную ткань, не используйте агрессивные чистящие средства.

- После тренировки вытирайте пот с тренажера, пот может разрушить покрытие или нарушить работу тренажера.

- Требуется специальное внимание к компонентам восприимчивым к износу.

- Всегда проверяйте состояние тренажера перед использованием.

- Будьте осторожны, проверяйте компоненты которые подвержены износу(подшипники педалей) что бы предотвратить опасность.

- Максимальный вес тренирующегося – 160 кг.

Технические характеристики

Характеристики:

Длина – 117 см

Ширина – 76 см

Вес – 67кг

Программы – ручная, 6 предустановленных программ с 3 уровнями, 4 пользователя, 4 HRC, “Body fat”.

Стандартные функции – 6 LED индикаторов, дисплей с разрешением 8*32 точек

Система сопротивления – Электромагнитная

Источник питания – встроенный генератор с аккумулятором 12В-1,2 Ач

Сборка и установка

Детали основного каркаса

#2-1			#4-1				#4-2

| Основной каркас – 1шт. | Кронштейн руля – 1шт. | Передняя опора – 1шт. | Задняя опора – 1шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| #4-19 | #4-11 | #4-10 #4-9 | #4-14 |
| Консоль – 1шт. | Руль – 1шт. | Педали – 1 комплект | Верхний флягодержатель – 1шт. |
| #4-15 | #4-5 | #4-8 #4-7 |  |
| Нижний флягодержатель – 1шт. | Крышка задней опоры - 1 шт. | Корпус кронштейна руля (левый/правый) – 1 комплект |  |

Сборка и установка

Наборы крепежей

| #4-3 | #4-12 | #4-13 | #4-16 |
| --- | --- | --- | --- |

| Винт М8*20мм – 1 шт. (руль) | Винт М8*65мм – 2шт. (руль) | Пружинная шайба М8 – 2шт. (руль) | Винт М4*12мм – 2шт. (задняя опора) |
| --- | --- | --- | --- |
| #4-17 |  |  |  |

| Винт М4*20мм – 2 шт. (нижний флягодержатель) | Шестигранник 6мм – 1 шт. | Шестигранник 5мм – 1 шт. | Ключ М15/М16 – 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Сборка и установка

Распаковывайте ваш велоэргометр там, где он будет использоваться. Будьте осторожны что бы не повредить его. Поставьте ваш велоэргометр на ровной поверхности. Рекомендуется устанавливать напольное покрытие для защиты пола.

Шаг 1: Соединение передней и задней опоры с главным каркасом

1) Используя 2шт. М8*20мм винтов и шайбы, зафиксируйте переднюю опору

2) Используя 2шт. М8*20мм винтов и шайбы, зафиксируйте заднюю опору.

Сборка и установка

Шаг 2: Установка педалей

1) Используя 2шт. М4*12мм винтов, зафиксируйте крышку задней опоры.

Сборка и установка

Шаг 3: Установка педалей.

1) Используя ключ, зафиксируйте педали в шатунах.

Сборка и установка

Шаг 4: Установка корпуса кронштейна.

Сборка и установка

Шаг 5: Соединение кронштейна руля с основным каркасом

1) Протяните провода консоли через кронштейн.

2) Используя 4шт. М8*20мм винтов, зафиксируйте кронштейн на каркасе.

3) Закрепите корпус кронштейна на основном каркасе.

Сборка и установка

Шаг 6: Установка руля.

1) Поставьте руль на кронштейн руля, используя 1шт. М8*20мм и 2шт. М8*65мм винты – зафиксируйте руль.

Сборка и установка

Шаг 7: Установка флягодержателей.

1) Используя 2шт. М6*15мм, зафиксируйте верхний флягодержатель.

2) Используя 2шт. М4*20мм, зафиксируйте нижний флягодержатель.

Сборка и установка

Шаг 8: Установка консоли

1) Соедините провода консоли с консолью.

2) Используя 4шт. М5*15мм винты, зафиксируйте консоль.

Разминка и заминка

Успешная тренировка включает в себя разминку, упражнения, и заминку. Разминка это важная часть вашей тренировки, она должна быть перед каждой тренировкой. Она подготавливает ваше тело к более тяжелым упражнениям, разогревая и растягивая ваши мышцы. В конце вашей тренировки, повторите эти упражнения для уменьшения болевых ощущений в мышцах. Мы предлагаем следующие упражнения для разминки и заминки:

ПОВОРОТЫ ГОЛОВОЙ

Поверните голову вправо, чувствуя  как растягивается левая часть шеи. Далее поверните голову назад так, что б ваш подбородок был направлен в потолок. Поверните голову влево, и наконец, вниз. Повторяйте несколько раз.

ПОДЬЕМ ПЛЕЧЕЙ

Подымите правое плечо к уху. Подымите левое плечо, одновременно опуская правое. Повторяйте несколько раз.

РАСТЯГИВАНИЕ 4-Х ГОЛОВЫХ МЫШЦ

Обопритесь одной рукой в стену для баланса, и подымите правую ногу. Притяните пятку как можно ближе к ягодицам. Продержитесь так 15 секунд и повторите так с левой ногой.

РАСТЯГИВАНИЕ БОКОВЫХ МЫШЦ

Вытяните руки вверх. Тяните правую руку вверх как только возможно. Вы почувствуете растяжение в боковых мышцах. Повторите так же с левой рукой.

РАСТЯГИВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ БЕДРА

Сядьте, сомкнув ступни вместе. Притяните ступни к себе как можно ближе. Продержитесь 15 секунд. Повторяйте 3-5 раз.

РАСТЯГИВАНИЕ ИКР И СУХОЖИЛИЙ ПЯТКИ.

Поставьте вашу правую ногу вперед. Обопритесь о стену руками и растяните вашу левую ногу назад. Сгибая правую ногу в колене вы растягиваете мышцы. Продолжайте 15 секунд, после повторите с правой ногой сзади.

РАСТЯГИВАНИЕ ПОДКОЛЕННЫХ СУХОЖИЛИЙ

Вытяните правую ногу прямо, левая нога прижата к правой, попробуйте дотянутся правой рукой до пальцев ступни, продержитесь так 15 секунд. Расслабьтесь, далее повторите для левой ноги..

регулировка

А. После сборки, задняя опора может быть отрегулирована для неровной поверхности. Поверните регулирующие ручки на концах задних накладок для увеличения уровня установки.

В. Колеса на передней опоре позволяют легко передвигать тренажер. Просто подымайте тренажер за руль, пока колеса не коснутся пола. После передвиньте тренажер в нужное место.

С. Сиденье может быть отрегулировано под личные предпочтения. Расслабьте фиксирующий винт. Передвиньте сиденье, закрутите фиксирующий винт.

панель управления

| Показания | Функция |
| --- | --- |
| Time | Количество времени до конца тренировки |
| Distance | Эквивалентная дистанция пройденная пешком либо бегом, к количество калорий. |
| RPM | Ваш каденс. Количество оборотов педалей за минуту. |
| Heart Rate | Пульс( за минуту). |
| Watts | Количество мощности генерируемое вами на тренажер. |
| Mets | Метаболический эквивалент. |
| Calories | Количество калорий сожженных во время тренировки. |
| Level | Уровень сложности тренировки |

| Кнопки | Функция |
| --- | --- |
| ▲ или ▼ | Увеличить или уменьшить нагрузку. |
| Display | Переключение показаний на дисплее RPM<—>Watts Calories<—>Mets |
| Start / Stop | Старт/стоп тренировки. Задержите 3 секунды для сброса. |
| Enter | Подтверждение введенного значения, вход в выбранную программу. |

Программы тренировки

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

1. [Manual]

1.1 Нажмите ▲ или ▼ что бы выбрать ручную программу. Окно сообщений отобразит профиль программы, и после [PRESS ENTER TO RESET OR START TO BEGIN], нажмите ENTER для применения.

1.1.1. Настройка веса: Окно сообщений отобразит [SET BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки вашего веса, для применения нажмите ENTER.

1.1.2. Настройка времени: Окно сообщений отобразит [SET TIME THEN PRESS ENTER],  нажмите ▲ или ▼ для установки времени тренировки, для применения нажмите ENTER.

1.1.3. Настройка дистанции: Окно сообщений отобразит [SET DISTANCE THE PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки нужной дистанции, для применения нажмите ENTER.

1.1.4. Настройка калорий: Окно сообщений отобразит [SET CALORIES THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки нужного количества калорий, для применения и начала тренировки нажмите START.

1.2. После нажатия START, все значения начинают считаться.

1.2.1. Уровень тренировки = 1.

1.2.2. Если время тренировки не равно нулю (режим таймера) Программа меняет сегмент каждое время = время/32, иначе сегмент будет изменяться каждую минуту.

1.2.3. Окно сообщений отобразит [END WORKOUT] когда время тренировки или количество калорий или дистанция кончатся.

2. [Preset Programs]

2.1. Нажмите ▲ или ▼ для выбора предустановленных программ. Окно сообщений отобразит профиль программы, а после [PRESS ENTER TO RESET OR START TO BEGIN], для применения нажмите ENTER.

2.1.1. Настройка веса: Окно сообщений отобразит [SET BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки вашего веса, для применения нажмите ENTER.

2.1.2. Настройка времени: Окно сообщений отобразит [SET TIME THEN PRESS ENTER],  нажмите ▲ или ▼ для установки времени тренировки, для применения нажмите ENTER.

2.1.3. Настройка сложности: Окно сообщений отобразит [SET LEVEL], нажмите ▲ или ▼ что бы изменить уровень сложности, график программы также изменится.

2.2. После нажатия START, все значения начинают считаться.

2.2.1. Уровень сложности автоматически регулируется в соответствие с программой.

2.2.2. Программа меняет сегмент каждое время = время/32.

2.2.3. Окно сообщений отобразит [END WORKOUT] когда время закончится.

Программы тренировки

3. [HRC]

3.1. Эта программа должна использоваться в работе с беспроводным поясом-передатчиком, зайдите в программу после одевания пояса, если сигнал пульса не передается, Окно сообщений отобразит ошибку.

3.2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора [HRC]. Окно сообщений отобразит [THR] или [HRC 60%] или [HRC 75%] или [HRC 85%], после отобразит [PRESS ENTER TO RESET OR START TO BEGIN], для применения нажмите ENTER.

3.2.1. Выбрано [THR]:

3.2.1.1. Настройка веса: Окно сообщений отобразит [SET BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки вашего веса, для применения нажмите ENTER.

3.2.1.2. Настройка целевого пульса: Окно сообщений отобразит [SET THR THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки целевого пульса, для применения нажмите ENTER.

3.2.1.3. Настройка времени: Окно сообщений отобразит [SET TIME THEN PRESS ENTER],  нажмите ▲ или ▼ для установки времени тренировки, для применения и начала тренировки нажмите START.

3.2.2. Выбрано [HRC 60%] или [HRC 75%] или [HRC 85%]

3.2.2.1. Настройка веса: Окно сообщений отобразит [SET BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки вашего веса, для применения нажмите ENTER.

3.2.2.2. Настройка возраста: Окно сообщений отобразит [SET AGE THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки возраста, для применения нажмите ENTER.

3.2.2.3. Настройка времени: Окно сообщений отобразит [SET TIME THEN PRESS ENTER],  нажмите ▲ или ▼ для установки времени тренировки, для применения и начала тренировки нажмите START.

3.3. После нажатия START, все значения начинают считаться.

3.3.1 Уровень сложности тренировки автоматически регулируется в соответствии с целевым пульсом.

3.3.2. Ваш пульс и целевой пульс будут сравниваться для изменения уровня сложности. Первое изменение через 15 секунд после начала тренировки.

3.3.2.1. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс -25] -> без изменений.

3.3.2.2. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс -15] -> увеличивает на 1 уровень сложности каждые 15 секунд, до достижения максимального уровня сложности.

3.3.2.3. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс -5] -> увеличивает на 1 уровень сложности каждые 30 секунд, до достижения максимального уровня сложности.

3.3.2.4. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс +5] -> уменьшает на 1 уровень сложности каждые 30 секунд, до достижения минимального уровня сложности.

3.3.2.5. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс +15] -> уменьшает на 1 уровень сложности каждые 15 секунд, до достижения минимального уровня сложности.

3.3.2.6. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс +25] -> без изменений.

3.3.2.7. [Реальный пульс] ≦ [Целевой пульс +30] -> Окно сообщений предупредит тренирующегося.

3.3.3. Программа меняет сегмент каждое время = время/32.

3.3.4. Окно сообщений отобразит [END WORKOUT] когда время закончится.

Программы тренировки

4. [USER]

4.1. Нажмите ▲ или ▼ для выбора пользовательской программы. Окно сообщений отобразит [PRESS ENTER TO RESET OR START TO BEGIN], для начала тренировки нажмите START или ENTER для изменения настроек.

4.1.1.

4.1.1. Настройка веса: Окно сообщений отобразит [SET BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки вашего веса, для применения нажмите ENTER.

4.1.2. Настройка времени: Окно сообщений отобразит [SET TIME THEN PRESS ENTER],  нажмите ▲ или ▼ для установки времени тренировки, для применения нажмите ENTER.

4.1.3. Установка уровня сложности каждого сегмента: Окно сообщений отобразит уровень сложности профиля, нажмите ▲ или ▼ для установки уровня сложности, для применения и перехода к следующему сегменту нажмите ENTER. Всего 32 сегмента доступны для установки.

4.1.4. Нажмите START для начала тренировки, или ENTER для сброса настроек.

4.2. После нажатия START, все значения начинают считаться.

4.2.1. Уровень сложности автоматически изменяется в соответствие с программой.

4.2.2. Программа меняет сегмент каждое время = время/32.

4.2.3. Окно сообщений отобразит [END WORKOUT] когда время закончится.

5. [BODY FAT]

5.1. Нажмите ▲ или ▼ что бы выбрать программу Body Fat. Окно сообщений отобразит [B.F.], а после [PRESS ENTER TO RESET OR START TO BEGIN], для применения нажмите ENTER.

5.1.1. Настройка пола: Окно сообщений отобразит мужской график, нажмите ▲ или ▼ для выбора женского, для применения нажмите ENTER.

5.1.2. Настройка возраста: Окно сообщений отобразит [SET AGE THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки возраста, для применения нажмите ENTER.

5.1.3. Настройка роста: Окно сообщений отобразит [SET BODY HEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки роста, для применения нажмите ENTER.

5.1.4. Настройка веса: Окно сообщений отобразит [SET BODY WEIGHT THEN PRESS ENTER], нажмите ▲ или ▼ для установки веса, для применения нажмите ENTER.

5.1.5. Окно сообщений отобразит [PRESS START TO BEGIN OR ENTER TO RESET] после установки всех настроек, вы можете нажать START для начала теста, или ENTER для сброса настроек.

5.2. После нажатия START, Окно сообщений отобразит график вашего пульса.

5.3. Руки должны находится на измерителе пульса, если пульс не может быть измерен, Окно сообщений отобразит [END WORK].

5.4. Результаты теста :

5.4.1. BMR(Basal Metabolic Rate) отобразится на дисплее в графе TIME (количество калорий сжигаемое во время отдыха).

5.4.2. BMI(Body Mass Index) отобразится на дисплее в графе DISTANCE (индекс массы тела).

5.4.3. BFR(Body Fat Ratio) отобразится на дисплее в графе HEART RATE (количество жира поделенное на общий вес).

Программы тренировки

6. [PROFILE TABLE]

Схема соответствия индикаторов к уровню сложности.

| Индикатор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень сложности | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 13~14 | 15~16 |

P1~P6 Предустановленные программы

P1=ROLLING - P2=VALLEY - P3=FAT BURN - P4=RAMP - P5=FITNESS TEST - P6=RANDOM

| p | Сегмент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | Уровень 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|  | Уровень 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
|  | Уровень 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| p2 | Уровень 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Уровень 2 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
|  | Уровень 3 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| p3 | Уровень 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
|  | Уровень 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
|  | Уровень 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| p4 | Уровень 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Уровень 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  | Уровень 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| p5 | Уровень 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
|  | Уровень 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|  | Уровень 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| p | Сегмент | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| p1 | Уровень 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | Уровень 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
|  | Уровень 3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| p2 | Уровень 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|  | Уровень 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
|  | Уровень 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| p3 | Уровень 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|  | Уровень 2 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|  | Уровень 3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| p4 | Уровень 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Уровень 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
|  | Уровень 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| p5 | Уровень 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
|  | Уровень 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|  | Уровень 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |

Программы тренировки

График целевого пульса

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом для нахождения оптимального соотношения пульса и мощности.

Регулировка оборудования

Удобная поза – решающий фактор для комфортных тренировок.

Высота сиденья

Как правило, вы должны доставать пяткой педали, когда полностью выпрямите ногу, при этом линия вашей ноги параллельна трубе поддерживающей сиденье.

Позиция тела

Ваши рукоятки должны быть поставлены так, что бы вы могли достать до них лишь слегка согнув руки в локтях.

Профилактическое обслуживание

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ВАШ ВЕЛОЭРГОМЕТР

Безопасность оборудования может гарантироваться только тогда, когда оно регулярно проверяется на повреждения или износ. Если необходимо обслуживание, не используйте оборудование до тех пор, пока дефектные части не заменят или починят.

Уделите внимание частям указанным в «Плане профилактического обслуживания»

Следующие меры позволят тренажеру работать на пиковой производительности:

- Поставьте тренажер в холодном, сухом месте.

- Регулярно чистите поверхность педалей.

- Берегите дисплей консоли от отпечатков пальцев, или соли, которая появляется из-за пота.

- Используйте 100% хлопок для протирки тренажера, другие ткани могут поцарапать покрытие.

- Поддерживайте общую частоту жилья.

Примечание:

Тренажер может быть вычищен с помощью мягкой ткани и мягкого чистящего средства. Не используйте абразивных или растворителей. Для предотвращения повреждений консоли, не допускайте попадания жидкостей на нее, а также не допускайте прямых солнечных лучей.

Профилактическое обслуживание

План профилактического обслуживания

Следуйте плану для обеспечения правильно пользования продуктом:

| Часть тренажера | Еженедельно | Ежемесячно | Раз в пол года | Раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консоль | C | I |  |  |
| Винты консоли |  |  | I |  |
| Лоток принадлежностей | C | I |  |  |
| Каркас | C |  |  | I |
| Пластиковые крышки | C | I |  |  |
| Педали и ремни | C | I |  |  |
| Ключ: C=Уборка; I=Проверка |

Измеритель пульса

Перед/после тренировки, поставьте ваши ноги раздельно на каждой из сторон тренажера, для предотвращения неустойчивости, положите ваши руки на измеритель пульса. Если частота пульса слишком высокая или неправильная, уберите руки и дождитесь когда дисплей покажет нулевую частоту, после повторите тест. Не делайте данный тест во время тренировки.

# Text boxes

Диапазон усиленной тренировки

Диапазон аэробной тренировки

Диапазон тренировки для сброса веса